# B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Nová trafostanice a přípojka pro elektrifikaci prádelny je provedena na pozemcích investora -Věznice Příbram.

parc.č. 492/1 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/2 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/5 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 492/8 k.ú. Dubenec u Příbramě 633364

parc.č. 61/1 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/6 k.ú. Bytíz 633356

parc.č. 61/7 k.ú. Bytíz 633356

Vlastní pozemek pro umístění nové trafostanice je zpevněná plocha, která byla dříve využívána jako smetník.

Přípojka pro elektrifikaci prádelny je provedena v travnatých plochách a částečně v komunikaci-při jejím přechodu a v ostatních zpevněných plochách na pozemcích investora

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

IG průzkum - není požadován

Průzkum radonového rizika – není požadován

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

ochranná pásma stávajících ing. sítí dle ČSN 73 6006

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nevyskytují se v dané lokalitě

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená stavba nebude  mít negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky, nezpůsobí jejich přistínění ani jiné negativní vlivy.  Hluk způsobený během výstavby bude probíhat pouze v denní, pracovní dobu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou navrženy

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné /trvalé),

Nejsou navrženy, nová trafostanice bude umístěna na místě bývalého smetníku

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné nové  napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.

Nová trafostanice bude připojena ze stávající venkovní odbočky VN.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Realizací stavby  nevznikají požadavky na související a podmiňující investice a jiná opatření v dotčeném území. Veškeré další požadavky na provozuschopnost objektu jsou řešeny v rámci výstavby.

## B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby základní kapacity funkčních jednotek

Vybudováním nové kotelny v areálu Věznice Příbram dojde k přerušení dodávky parní energie, kterou byl do současné doby zajištěn ohřev ÚT a praní prádla ve strojním zařízení s parní technologií. Z tohoto důvodu bude nutno realizovat elektrifikaci prádelny a vyměnit stávající parní technologii pro praní prádla za technologii s elektrickým ohřevem vody. Výměnou technologie praní, výstavbou nové kotelny a výstavbou nové výrobně vzdělávací haly z Norských fondů dojde k navýšení odběru elektrické energie.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nové trafostanice, včetně souvisejících úprav na stávající rozvodně NN, kabelových rozvodech NN, za účelem zajištění požadováného příkonu pro elektrifikaci prádelny a zajištění dostatečné rezervy pro uvažovanou výstavbu výrobně vzdělávacích hal a nové kotelny.

Dále projektová dokumentace zpracovává vybudování nové přípojky pro elektrifikaci prádelny a zajištění dostatečné rezervy pro uvažovanou výstavbu výrobně vzdělávacích hal.

Realizací celé akce bude možno osadit novou technologii praní a žehlení a tím zachovat stávající počet pracovně zařazených odsouzených na pracovišti prádelny a zjištění dostatečné rezervy elektrické energie pro novou kotelnu a novou výrobně vzdělávací halu z Norských fondů..

Trafostanice – instalovaný výkon 2x1000kVA

Přípojka pro elektrifikaci prádelny - 3x kabel AYKY 3x240+120 mm2 , délka kabelového vedení 206m

Rekonstrukce elektroinstalace prádelny instalovaný příkon 287,6 kW

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus–územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Uvažovaná výstavba je v souladu s územním plánem

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Pro uvažovanou výstavbu není arch. řešení požadováno.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

PD neobsahuje

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- není požadováno

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Vyhláška č. 601/2006 Sb. ,vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce.

Zák. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591//2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

-nová trafostanice bude kioskového provedení  a bude připojena na rozvod VN ze stávajícího podpěrného bodu z nově osazeného odpojovače VN, novou VN přípojkou.

-nová přípojka pro elektrifikaci prádelny bude připojena ze stávající rozvodny NN umístěné u stávající TS. Vlastní přípojka bude provedena kabely AYKY 3x240+120mm2 uloženými v zemi.

- elektrifikací prádelny dojde k osazení nové okruhové rozvodnice a z toho důvodu ke zbourání stávající rozvodny. Nová rozvodna bude vybudována z příčkovek pórobetonových přesných Ytong 550kg/m3 tl. 10Cm, překladu nenosného pórobetonového Ytong 1200x100x249mm, zárubeně ocelová  100 M 800 L/P+ dveří

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím

b) konstrukční a materiálové řešení,

-trafostanice o výkonu 2x 1000kVA je kioskového tvaru, konstrukci tvoří železobetonový odlitek, který je uvnitř příčkami rozdělen na část vn, část nn a 2 trafokobky. Kiosek je zapuštěn 980mm do terénu, trafa jsou postavena na podlahu kiosku a vn i nn část jsou na úrovni terénu.

-přípojka NN bude provedena celoplastovými kabely AYKY 43x240+120mm2 vloženým v zemi

-v objektu prádelny dojde ke kompletní výměně elektroinstalace včetně světelných zdrojů,nová elektroinstalace prádelny bude provedena kabely CYKY uloženými na povrchu a částečně pod omítkou (zázemí prádelny)

c) mechanická odolnost a stabilita.

-není řešeno

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - technické řešení jednoduché, nenáročné. Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, při použití běžných stavebních strojů a zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení -

Technologie prádelny

PRAČKA UNIMAC UX 100             32,5 kW     4x

SUŠIČ IMESA ES 34                      37,1 kW      3x

ŽEHLÍCÍ LIS KP 521                       11,5 kW     2x

MANDL STÁVAJÍCÍ                          7,1 kW     2x

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Zatřídění stavby

-není řešeno

Popis

- není řešeno

Zajištění požární vody

-není požadováno

### B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení -není požadováno

b) energetická náročnost stavby - elektrifikace prádelny – osvětlení je navrženo pomocí úsporných zářivkových svítidel a svítidel s úspornými zdroj,  bude použito nového úspornějšího technologického zařízení

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

-není požadováno

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

-není požadováno

### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, - nejsou navrženy

b) ochrana před bludnými proudy, - uzeměním

c) ochrana před technickou seizmicitou, - nejsou navrženy

d) ochrana před hlukem, - není navržena

e) protipovodňová opatření. - nejsou navrženy

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

-nová trafostanice bude připojena ze stávající odbočky VN novým svodem.

-nová přípojka NN pro elektrifikaci prádelny bude připojena ve stávající rozvodně NN umístěné poblíž stávající TS

-elektrifikace prádelny bude připojen a z nově vybudované přípojky NN z nově osazené přípojkové skříně

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Trafostanice – instalovaný výkon 2x1000kVA

Přípojka pro elektrifikaci prádelny - 3x kabel AYKY 3x240+120 mm2 , délka kabelového vedení 206m

Rekonstrukce elektroinstalace prádelny instalovaný příkon 287,6 kW

## B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, – přístup na stavbu bude zajištěn ze stávající komunikace v areálu věznice

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, – není požadováno

c) doprava v klidu - není požadována

d) pěší a cyklistické stezky. – není požadována

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,- pozemky budou uvedeny do původního stavu

b) použité vegetační prvky, – není požadována

c) biotechnická opatření – není požadována

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí –ovzduší, hluk, voda , odpady a půda  - stavba vzhledem ke svému charakteru - nemá negativní vliv na životní prostředí

b) vliv  stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, – není negativní

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, – není negativní

d) návrh zohlednění podmínek ze závěr u zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, – není navržen

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – nejsou žádné.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neohrožuje nejbližší okolní zástavbu. V průběhu výstavby bude zajištěn přístup k okolním objektům a dotčeným inženýrským sítím.

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zajistí zhotovitel stavby

b) odvodnění staveniště,

- není požadováno

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je napojeno na stávající komunikaci v areálu věznice.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v lokalitě. Jedná se

o provádění běžných stavebních konstrukcí běžnými stavebními postupy při použití běžných stavebních hmot.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není navrženo

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

Staveniště bude pouze dočasné na pozemcích investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Přebytky výkopových zemin při realizaci stavby budou uloženy na skládku Bytíz.  Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace. Předpokládá se použití chemického WC, odpadní splaškové vody budou likvidovány oprávněnou firmou.

Produkce odpadů během výstavby

| Katal. č. odpadu | Název druhu odpadů – zkráceně | Předpokládaný způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | Materiálové využití, skládka |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Materiálové využití |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka odpadů |
| 17 01 01 | Beton | Recyklace, skládka |
| 17 01 07 | Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel | Recyklace, skládka |
| 17 02 01 | Dřevo | Energetické využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Recyklace |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené po 170410 | Recyklace |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17060 | Odstranění – spalovna odpadů, skládka |

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou mít částečně přebytkovou bilanci .

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Jedná se o návrh ing. sítě, kioskové trafostanice – stavby bez vlivu na ŽP.

Vliv hlukové zátěže při výstavbě bude minimalizováno, prováděním prací v běžné pracovní době v pracovní dni. Objekty nebudou mít po dokončení negativní vliv na své okolí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Vyhláška č. 601/2006 Sb. ,vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce.

Zák. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591//2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích označení zařízení, rozvodů a soustav elektrického zařízení musí být provedeno podle norem.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

- bez požadavků

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

- nejsou navrženy

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

-při montáž trafostanice  bude nutno demontovat venkovní rozvod tepelné sítě, nebo pro osazení trafostanice objednat jeřáb s větší délkou vyložení

-vjezd do střežené části věznice je limitován výškou 3,8m, dle sděleni dodavatele trafostanice je přepravní výška trafostanice 3,6m, před vlastní přepravou bude nutno ověřit skutečnou přepravní výšku trafostanice  a dle toho  zajistit způsob přepravy

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Po dobu výstavby bude staveniště přístupné ze stávající komunikační sítě z areálu věznice. Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, při použití běžných stavebních strojů a zařízení. V prostoru staveniště budou před zahájením prací zaměřeny a ověřeny stávající ing. Sítě příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí. Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních vedení jak křižujících, tak i souběžně vedených. Staveniště dodavatel uspořádá a vybaví tak, aby bylo možné stavbu řádně a bezpečně realizovat. Podle platných předpisů dodavatel zajistí bezpečnost při vykonávání stavebních a montážních prací, požární zabezpečení a hlídání staveniště. V průběhu stavby bude nutné zachovat přístup k přilehlým provozním zařízení infrastruktury a k sítím technického vybavení.

Plán kontrolních prohlídek novostavby :

1.hrubé terénní práce

2.uložení trafostanice, el.sítí

3.montáž trafostanice, přepojení kabelových rozvodů

4.demontáž stávající el instalace prádelny

5.montáž nových rozvodů el. Instalace prádelny

Termíny budou stanoveny dle skutečného zahájení stavby a Stavební úřad bude s nimi seznámen s předstihem.

## E Dokladová část

Vyjádření ČEZ Distribuce a.s.

Ostatní potřebné doklady zajistí investor.