A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby :

Liberec – ocelové schodiště

Místo stavby:

Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 347/3, 463 12  Liberec

Předmět dokumentace:

Dokumentace k vydání stavebního povolení podle § 108 odst. 1 zákona

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a podle přílohy č.5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

A.1.2	Údaje o objednateli

Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a,

140 67 Praha 4, zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Janem Hladíkem,

ředitelem vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, Liberec

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Miroslav Kračmar, projektová činnost ve výstavbě,

Myslbekova 452, Stráž nad Nisou

IČO 14862981, DIČ CZ 5509170546

Zapsán v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní a pozemní stavby pod číslem 0500756

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.2.1	Smlouva o dílo čj. VS 13/030/001/2015-9/PRV/004 ze dne 7.7.2015 na zhotovení projektové dokumentace uzavřená podle § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi objednatelem

(viz A.1.2) a zpracovatelem dokumentace (viz A.1.3).

A.2.2	Průzkum trhu na dodávku projektu čj. VS 18/001/007/2015-9/LOG/500 ze dne 12.5.2015 s popisem způsobu řešení stavební akce

A.2.3	Polohopisné zaměření objektu (Ing. L. Pohl, 10/2009)

A.3	Údaje o území

Objekt ocelového schodiště se nachází na pozemku p.č. 1834/1 v KÚ Liberec. Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem pozemku je Česká republika. Příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

Záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací.

A.4	Údaje o stavbě

Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Pozemek pro stavbu se nenachází

v ochranném pásmu ani v dalších zónách chráněných zvláštními právními předpisy.

Dokumentace je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  ve znění vyhl. 20/2012 Sb.

Parametry stavby:

Ocelové schodiště		9,9 m2

Zastavěná plocha šatny  	13,4 m2

A.5	Členění stavby na objekty - stavba není členěna na objekty.

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek pro stavbu schodiště se nachází v uzavřené části vazební věznice v prostoru mezi dvorním křídlem věznice a vycházkovými dvory.

Průzkumy – nebyly prováděny

Ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv na odtokové poměry v území

Srážková voda ze střechy schodiště bude odváděna střešním okapem a svodem do stávající  dešťové vpusti. Objekt schodiště nebude mít vliv na okolní stavby a na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nejsou

Územně technické podmínky:

Elektrorozvod:

Osvětlení objektu schodiště bude napojeno na stávající rozvod elektro ve dvorním křídle.

Likvidace dešťových vod:

Dešťové odpadní vody budou svedeny do stávající dešťové vpusti.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem výstavby  ocelového schodiště je zjednodušení přístupu odsouzených do prostoru vycházkových dvorů.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení – neřeší se

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení

Ocelové schodiště bude umožňovat přímý přístup z 1.NP věznice do prostoru vycházkových dvorů. Nástavba šatny bude sloužit k uskladnění kabátů v zimním období.

B.2.4	Bezbariérové řešení stavby – neřeší se

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby– neřeší se

B.2.6	Základní technický popis objektu

Stavební a konstrukčně materiálové řešení

Schodiště je řešeno jako ocelová konstrukce zastřešená plechovou krytinou z trapézového plechu. Šatna je projektována jako zděná nástavba na objektu umývárny nádobí. Střecha  je plochá se sklonem 15 stupňů. Šatna je zděná z tvarovek Ytong  na tl. obvodového zdiva 200 mm. Zastřešení šatny plechovou krytinou z trapézového plechu.

Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození stavby nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Stavba schodiště je navržena v souladu s podklady pro projektanty od výrobců jednotlivých materiálů. Statické výpočty jsou přiloženy v části D.1.

B.2.7	Technická a technologická zařízení – stavba neobsahuje

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení – neřeší se

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi  – neřeší se

B.2.10	Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí – neřeší se

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – neřeší se

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Elektrorozvod:

Osvětlení objektu schodiště bude napojeno na stávající rozvod elektro ve dvorním křídle.

Likvidace dešťových vod:

Dešťové odpadní vody ze střechy šatny budou svedeny na střechu umývárny nádobí. Dešťové odpadní vody ze střechy schodiště budou zavedeny do stávajícího okapního svodu ze střechy dvorního křídla věznice.

B.4	Dopravní řešení – neřeší se

B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav – neřeší se

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

B.7 	Ochrana obyvatelstva – neřeší se

B.8	Zásady organizace výstavby

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště se bude nacházet na pozemku investora - na p.p.č. 1834/1 v KÚ Liberec.

Jednotlivé dílce budou dovezeny vjezdem pro zásobování na východní dvůr a odtud ručně přenášeny na místo stavby. Velikost jednotlivých dílců byla po konzultaci se správcem objektu volena tak, aby bylo možno s dílci projít přes vnitřní prostory dvorního křídla.

Veškeré materiály pro stavbu budou skladovány na pozemku investora.

Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění stavby budou dodržovány všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Při realizaci se bude postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb.- zákoníku práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.

Dále je nutno postupovat podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. a 365/2011 Sb.

Ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 115/2012 Sb. a předchozích změn, o ochraně veřejného zdraví je nutné při realizaci stavby a práci se stroji dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále je nutno dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Nakládání s odpady souvisejícími se stavbou

S veškerými odpady, které při stavebních pracích vzniknou, bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a budou předávány oprávněné osobě.

Vhodné materiály budou použity k recyklaci.

K obsypům a zásypům nebudou použity žádné odpady, pouze čistá výkopová zemina. Přebytečná výkopová zemina bude odstraněna předáním oprávněné osobě schválené podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. a  §12 vyhlášky č. 294/2001 Sb.

S odpady kategorie „nebezpečné“ bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Všechny nebezpečné odpady je třeba  v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady v zařízeních k tomu určených.Veškeré doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě budou archivovány pro případnou kontrolu.

Vypracoval: ing. Miroslav Kračmar

Stráž n.N., září 2015