Č. j.: VS-21590-3/ČJ-2018-800052-VERZAK

V Praze dne 21. února 2018

Počet výtisků:

Výtisk č.:

Počet listů:3

Přílohy: 0

Pouta pro Vězeňskou službu České republiky

Technická specifikace

Pouta svěrací pro ženy (obr. č. 1)

Pouta se skládají z čelisti levé a pravé spojené kloubem. Čelisti se skládají z odlitků vložených mezi stěny, které jsou nerozebíratelně spojeny nýtováním.

Odlitky jsou vyrobeny z materiálu ČSN 11 600, pevnost 600 Mpa/mm2.

Stěny jsou vyrobeny z materiálu ČSN 12 050 a kaleny na HRc 40 + 2o.

Povrchová úprava - černění.

Mechanismus pout pracuje ve dvou režimech použití : - při odemknutých poutech a vyjmutém klíčku jdou        pouta sevřít

- zajištění pout proti dalšímu sevření se provádí zasunutím hrotu klíčku do otvoru na boku pout a to u každé čelisti zvlášť

- odemknutí pout se provádí zasunutím klíčku do otvoru zámku a pootočením do krajní polohy, tím se odblokuje zajištění pout a pouta je možno sejmout

Pouta na nohy velká (obr. č. 2)

Pouta se skládají z čelisti levé a pravé, vzájemně spojené řetězem o délce 400mm.

Pouta jsou vyrobeny z materiálu ČSN 12 050. Stěny jsou nitrocementovány do hloubky 0,3mm a kaleny na HRc 45 + 2o. Součásti jsou nerozebíratelně spojeny nýtováním.

Povrchová úprava - černění.

Mechanismus pout pracuje ve dvou režimech použití : - při odemknutých poutech a vyjmutém klíčku jdou        pouta sevřít

- zajištění pout proti dalšímu sevření se provádí zasunutím hrotu klíčku do otvoru na boku pout a to u každé čelisti zvlášť

- odemknutí pout se provádí zasunutím klíčku do otvoru zámku a pootočením do krajní polohy, tím se odblokuje zajištění pout a pouta je možno sejmout

Pouta jsou po celou dobu užívání bezúdržbová.

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Zpracoval: referent výzbroje J.Holeček