Příloha č. 1  Technická specifikace - požadavky zadavatele na osobní vozidlo vyšší   	     			 střední třídy s pohonem 4x4, kategorie M1

| Osobní vozidlo s pohonem 4x4 – vyšší střední třída | Poznámka |
| --- | --- |
| Motor |  |
| Zdvihový objem do | 2000 cm3 |
| Výkon min. | 195 kW |
| Palivo | benzin |
| Max. spotřeba kombinovaná | 8,0 litrů |
| Objem palivové nádrže min. | 65 litrů |
| Emisní norma | EURO 6 |
| Převodovka automatická minimálně | min. 6° |
| Rozvor minimální | 2800 mm |
| Podvozek |  |
| Elektronicky stabilizační systém ESP, adaptivní, |  |
| Karoserie |  |
| Sedan 5 místní, nárazníky v barvě karoserie, barva černá metalická |  |
| Vnější zpětná zrcátka s pamětí, odděleně vyhřívaná, elektricky nastavitelná s aut. stmíváním |  |
| Zadní skupinové svítilny s diodami (LED) |  |
| Přídavná ochrana pohonné jednotky a podvozku proti kamenům |  |
| Okna |  |
| Zadní boční okna a zadní okno max. propustnost světla 5%,přední okno a přední boční okna propustnost světla 70%, přední a zadní vyhřívané |  |
| Kola |  |
| Disky z lehké slitiny 8Jx19“, leštěná antracitová, rezervní kolo dle homologace |  |
| 4 x letní pneumatiky, 4 x zimní pneumatiky včetně disků z lehké slitiny 8Jx19“ |  |
| Interier |  |
| Tmavý odstín, boky kožené |  |
| Sedadla |  |
| s ventilací předních sedadel, el. nastavitelná, řidičova s pamětí, potahový materiál textil černý |  |
| Bezpečnostní výbava |  |
| Bezklíčové odemykání, zamykání a startování s alarmem a Safe systémem |  |
| Volant – kožený paket s multifunkcí rádio, telefon a řazením automatické převodovky |  |
| Rozpoznávání značek s kamerou |  |
| Informační panel s min. 8“ navigací |  |
| Ovládání informačního panelu ze zadních sedadel prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu |  |
| Kamera monitorující prostor za vozidlem |  |
| TV – příjem analog/dig. a digitální radiopříjem |  |
| Stínící rolo pro zadní boční okna a zadní okno |  |
| Aktivní bezpečnostní systém pro udržování vozu v jízdním pruhu |  |
| Aktivní bezpečnostní systém pro rozpoznání únavy |  |
| Boční a hlavové airbagy v zadním prostoru |  |
| Kolenní airbag řidiče a pro spolujezdce s deaktivací |  |
| Adaptivní tempomat |  |
| Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel |  |
| Světla a mlhová světla s natáčením do zatáčky |  |
| Tříbodový bezpečnostní pás uprostřed |  |
| Hlídání „mrtvého úhlu“ |  |
| Zásuvka na 230V a USB vzadu |  |
| 5 ks reflexních vest |  |
| Vnější anténa spojena bezdrátovým spojením s Bluetooth a LTE se samostatnou SIM kartou |  |
| Zvláštní výstražné zařízení modré barvy doplněné o zvukové zařízení v přední části vozu - popis | Upřesnění montáže dle aktuálních požadavků VS |
| Diodový (LED) kruhový maják s vysoce účinným magnetem certifikovaným pro rychlost 250 km/hod. 1) Zvukový zesilovač určený pro skrytou montáž se třemi tóny + Air Horn. Zvukové výstražné zařízení je možné aktivovat po sepnutí zvláštního světelného zařízení modré barvy. Po aktivaci lze stiskem klaxonu sepnout Air Horn a po sepnutí tlačítka zesilovače je možné přes klaxon měnit tóny 2) Dva kusy reproduktorů instalovaný v masce o minimálním výkonu 140 W. Reproduktory musí být instalovány tak, aby konstrukce vozidla nebránila výstupu zvuku 3) Maják v magnetickém provedení certifikovaný pro maximální rychlost 250 km/hod v LED diodové technologii v modrém krytu a svitu, nízké provedení s minimálně osmi vysoce svítivými body. Součástí magnetického majáku je přívodní kroucená šňůra zakončena 12 V zástrčkou, dále 12V zásuvkou instalovanou na B sloupku u dveří řidiče. Tato zásuvka je ovládána malým tlačítkem (hlavní spínač ZVS) umístěným v prostoru před řadicí pákou 4) Pár modře svítících LED diodových světel instalovány v masce vozidla na povrchu vedle registrační značky s minimálně 6 ti LED body nízko profilové provedení do 10 mm. Tato světla svítí se zvláštním světelným zařízením modré barvy s možností vypnutí 5) Pár modře svítících LED diodových světel instalovány na vnitřní hraně pátých dveří směrem dozadu s minimálně se třemi vysoce svítivými body, na nastavitelném kloubu. Tato světla musí být instalována tak, aby i v případě otevření pátých dveří byla světla stále viditelná směrem dozadu. Svítí společně s hlavní signalizací s možností samostatného vypnutí (nezávisle na předních světlech v masce vozidla) 6) Jedno modře svítící LED diodové světlo umístěno za čelním sklem vozidla vysoce svítí. Svítí společně s hlavní signalizací s možností nezávislého vypnutí. |  |
| Veškeré dodávané zařízení musí odpovídat EHK č. 65 a minimálně EHK č. 10. Součástí nabídky dodání a instalace zvláštního světelného zařízení modré barvy a zvukového výstražného zařízení musí být zápis do „velkého technického průkazu“ |  |
| Povinná výbava pro vozidla kategorie M1 dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění |  |
| Vozidlo splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |  |