Příloha č. 2 Technická specifikace - požadavky zadavatele na osobní vozidla s pohonem 4x4, karoserie kombi - střední třída, kategorie M1

| Osobní vozidla s pohonem 4x4, karoserie kombi – střední třída | Poznámka |
| --- | --- |
| Motor |  |
| 4 válec, vznětový, přeplňovaný, zdvihový objem do | 2000 cm3 |
| Výkon minimálně | 130 kW |
| Palivo | nafta |
| Kombinovaná spotřeba na 100 km do | 6 l |
| Objem palivové nádrže minimálně | 50 l |
| Emisní norma | EURO 6 |
| Převodovka |  |
| minimálně | 6° |
| Rozvor |  |
| minimálně | 2650 mm |
| Podvozek |  |
| ESP, EDS (EDL), ABS, MSR, ASR včetně asistenta pro rozjezd do kopce |  |
| Karoserie |  |
| Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná s vyhříváním |  |
| Mlhová světla |  |
| Nárazníky a dveřní kliky v barvě karoserie |  |
| Barva šedá metalická |  |
| Kryt motoru a výfuku |  |
| Objem zavazadlového prostoru a nesklopených zadních sedaček minimálně /bez rezervy/ | 600 l |
| Užitečná hmotnost, minimálně | 540 kg |
| Boční okna elektricky ovládaná |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Interiér |  |
| Potahy sedadel tmavé, z pevnějších materiálů |  |
| Výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče, sedadla řidiče a spolujezdce vyhřívaná |  |
| Hlavové opěrky u všech sedadel |  |
| Boční a hlavové airbagy, pro řidiče a spolujezdce navíc kolenní, v interiéru minimálně | 9 airbagů |
| Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy |  |
| Klimatizace s elektronickou regulací |  |
| Výbava |  |
| Automatický spínač denního svícení, automatický přepínač tlumených a dálkových světel |  |
| Asistent rozjezdu do kopce |  |
| Asistent pro rozpoznání únavy |  |
| Asistent jízdy v pruzích |  |
| Asistent pro rozpoznání dopravní značky |  |
| Parkovací kamera |  |
| Tempomat |  |
| Navigace včetně mapových souborů Evropa |  |
| Autorádio střední třídy s RDS a s integrovanou HF sady pro mobilní telefon v bluetooth provedení |  |
| Látkové koberce vpředu i vzadu 4 ks |  |
| Gumové koberce vpředu i vzadu 4 ks |  |
| Zadní stěrač s ostřikovačem |  |
| Alarm s hlídáním vnitřního prostoru se senzorem naklonění |  |
| Kola |  |
| Disky z lehké slitiny včetně letních (zimních) pneumatik |  |
| a náhradní pneumatiky zimní (letní) 4 ks |  |
| Rezervní kolo, zvedák vozidla a klíč na kola |  |
| Povinná výbava pro vozidla kategorie M1 dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, reflexní vesty 5 kusů zelené barvy. Dva reflexní pruhy, zapínání na suchý zip. Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. |  |