Příloha č.2

Technická specifikace

Přívěsný vozík č. 1

Jedná se o nákup 1 ks přívěsu pro přepravu psů s těmito parametry a požadavky:

Přívěsný vozík pro přepravu čtyř služebních psů.

Maximální celková hmotnost: do 600 kg.

Kapacita: 4 boxů s vnitřními rozměry min. 90x 60 cm s výškou min. 70 cm

Nápravy: počet 2 – nebrzděná odpružená ALKO náprava popř. náprava obdobného typu

Nástavba: z izotermických panelů (vč. podlahy) s ALU hliníkovým eloxovaným ohraněním a nerezovými nýty. Odnímatelná zadní dlouhá stěna mezi boxy (lze vytvořit jeden velký box ze dvou zadních boxů). Vnitřní IZO stěny odolné proti poškrábání.

Oj přívěsu: výškově nastavitelná

Ventilace: elektroventilátor o výkonu min. 500 m3/1 hod., termostat

Další požadavky:

Přívěsný vozík musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zadní nastavitelná podpěra, klíny pod kola, 13“ kola, opěrné kolečko s brzdičkou.

Elektroinstalace: v případě 13pinové redukce 7-13

Osvětlení: světla umístěna z boku přívěsu, třetí brzdové světlo, osvětlení úložného prostoru a boxů

Vnitřní ALU uzamykací dveře s nerezovými panty.

Vnější dveře uzamykatelné s odvětrávacími mřížkami a plynovými tlumiči + uzamykatelné mříže.

Podlážky v jednotlivých boxech: dřevěné

Vyklápěcí střešní prostor pro příslušenství s přihrádkami (min. 2 plynové tlumiče, uzamykatelné).

Držáky střešních nosičů s nosiči.

Vyztužené blatníky.

Boční odvětrávací lamely.

Technický průkaz k registraci vozidla do centrálního registru vozidel nebo doklady potřebné k vydání technického průkazu k vozidlu a registraci vozidla do centrálního registru vozidel.

Přívěsný vozík č. 2

Jedná se o nákup 1 ks přívěsu pro přepravu psů s těmito parametry a požadavky:

Přívěsný vozík pro přepravu čtyř služebních psů.

Maximální celková hmotnost do 600 kg.

Kapacita: 4 boxů s vnitřními rozměry min. 90x 60 cm s výškou min. 70 cm

Nápravy: počet 2 – nebrzděná odpružená ALKO náprava popř. náprava obdobného typu

Nástavba: z izotermických panelů (vč. podlahy) s ALU hliníkovým eloxovaným ohraněním a nerezovými nýty. Odnímatelná zadní dlouhá stěna mezi boxy (lze vytvořit jeden velký box ze dvou zadních boxů). Vnitřní IZO stěny odolné proti poškrábání.

Oj přívěsu: výškově nastavitelná

Ventilace: elektroventilátor o výkonu min. 500 m3/1 hod., termostat

Další požadavky:

Přívěsný vozík musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zadní nastavitelná podpěra, klíny pod kola, 13“ kola, opěrné kolečko s brzdičkou.

Elektroinstalace:  v případě 13pinové redukce 7-13

Vnitřní ALU uzamykací dveře s nerezovými panty

Vnější dveře uzamykatelné s odvětrávacími mřížkami a plynovými tlumiči + uzamykatelné mříže

Podlážky v jednotlivých boxech: dřevěné

Vyklápěcí střešní prostor pro příslušenství s přihrádkami (min. 2 plynové tlumiče, uzamykatelné)

Držáky střešních nosičů.

Boční odvětrávací lamely.

Technický průkaz k registraci vozidla do centrálního registru vozidel nebo doklady potřebné k vydání technického průkazu k vozidlu a registraci vozidla do centrálního registru vozidel.

Přívěsný vozík č. 3

Jedná se o nákup 1 ks přívěsu pro přepravu psů s těmito parametry a požadavky:

Přívěsný vozík pro přepravu čtyř služebních psů.

Maximální celková hmotnost do 500 kg.

Kapacita: 4 boxů s vnitřními rozměry min. 90x 60 cm s výškou min. 70 cm

Nápravy: 1 – nebrzděná odpružená ALKO náprava popř. náprava obdobného typu

Nástavba: z izotermických panelů (vč. podlahy) s ALU hliníkovým eloxovaným ohraněním a nerezovými nýty. Odnímatelná zadní dlouhá stěna mezi boxy (lze vytvořit jeden velký box ze dvou zadních boxů). Vnitřní IZO stěny odolné proti poškrábání.

Oj přívěsu: výškově nastavitelná

Ventilace: elektroventilátor o výkonu min. 500 m3/1 hod., termostat

Další požadavky:

Přívěsný vozík musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zadní nastavitelná podpěra, klíny pod kola, 13“ kola, opěrné kolečko s brzdičkou.

Elektroinstalace: v případě 13pinové redukce 7-13

Vnitřní ALU uzamykací dveře s nerezovými panty.

Vnější dveře uzamykatelné s odvětrávacími mřížkami a plynovými tlumiči + uzamykatelné mříže.

Podlážky v jednotlivých boxech: dřevěné

Vyklápěcí střešní prostor pro příslušenství s přihrádkami (min. 2 plynové tlumiče, uzamykatelné). Držáky střešních nosičů.

Boční odvětrávací lamely.

Technický průkaz k registraci vozidla do centrálního registru vozidel nebo doklady potřebné k vydání technického průkazu k vozidlu a registraci vozidla do centrálního registru vozidel.