Technická specifikace

- "Nové Sedlo – oprava dorozumívacího zařízení"

- Náplň akce

Předmětem akce je oprava dorozumívací ústředny umístěné v technické místnosti referátu zabezpečovacích a komunikačních technologií (RZaKT). A ovládacího pultu na operačním středisku.

- Současný stav dorozumívacího zařízení

Požadovaná konfigurace:

Oprava současného nefunkčního analogového dorozumívacího systému, ovládacího pultu a hlásek používaných k zařízení. Hlásky jsou zapojené po dvou lince nebo čtyř lince. Nutná oprava celého zastaralého systému. Přiložené obrázky současného systému.

1) 1ks Ústředna dispečerského systému pro 32 hlásek ovládání z místního pultu OP nebo z nadřazeného systému sériovou komunikační linkou, zálohovaný zdroj, nástěnný rozvaděč, napájení 230 V

2) 7 ks – venkovních hlásek IP66 s uchycením na fasádu budovy

3) 23 ks – vnitřních stolních hlásek

4) Ústředna musí poskytovat odposlech vybraných hlásek na vyžádání operátora

- proškolení pro užívání analogových hlásek koncových přístrojů a obsluhy nočního spojovacího pracoviště.

- zaškolení pracovníků

Dodaná dokumentace bude v písemné i v elektronické podobě (např. na CD):

- návody na obsluhu pracoviště a koncových terminálů, v českém jazyce,

- technická dokumentace dodaného zařízení v českém jazyce.

A. Rozšiřitelnost systémů a možnosti modernizace:

- možností rozšíření až na 128 hlásek (další rozšíření je možné přidáním další jednotky)

- Perspektivnost řešení musí být nejméně na 10 let

Další požadavky a podmínky na splnění zakázky:

- činnost dodavatele při realizaci díla bude částečně omezena, a to především omezením pohybu pracovníků dodavatele po objektu,

- odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů,

- doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,

- práce musí probíhat při plném provozu věznice. Pracovníci dodavatele musí po dobu provádění prací v plném rozsahu dodržovat stanovená bezpečnostní opatření,

- pracovníci musí z bezpečnostních důvodů dohlížet na své nářadí a jakoukoliv ztrátu ihned hlásit kontaktní osobě.

Ovládací pult operátora, vyžaduje časté opravy tlačítek, mikrofonu a reproduktoru. Použitá technologie a systém má vysokou poruchovost.