TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Myčka nástrojů

pro oddělení ARO

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- Jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 s ohřevem elektro

- Max. vnější rozměry přístroje v=835 mm, š=600 mm, h=600 mm

- Vnější opláštění nerez

- Dopředu výklopné celonerezové dveře

- Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky

- Bezespárově svařovaný mycí prostor

- Zakrytá topná tělesa

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- Mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- Elektricky blokované dveře během mycího procesu

- Automatické dovírání a uzamykání dveří

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H13 (stupeň filtrace min. 99,5%)

- Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 10 párů OP obuvi

- Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min.

- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- Elektronická programovatelná řídící jednotka (min. 14 programů)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou chemii

- 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- Vestavěný změkčovač vody

- Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- Modulární koncepce vnitřního košového vybavení

- Mycí koše

  - Vícepatrová koš pro uložení min. 6 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, každé patro s mycím/ostřikovacím ramenem

  - 6 ks DIN sít standardní velikosti pro uložení OP instr.

  - 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky 55 cm

    - 1 ks injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje

    - 1 ks koš – nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice

    - 1 ks koš – nástavec ½ na rozkládací MIC nástroje

    - 1 ks vložka – nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly