D1.2.a Technická zpráva

Stavba:		Ostrahová věž č. 2

Místo:		Věznice Bělušice, Bečov u Mostu

Stavebník:	Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

140 67 Praha

Datum:	leden 2018				Vypracoval:	Ing. Jiří Holík

# Konstrukční systém

Nosný konstrukční systém objektu je stěnový, stropní konstrukce jsou křížem armované desky. Stěny jsou zděné z plných cihel, stropy jsou železobetonové monolitické, ochoz je ocelový. Založení objektu je na základových pasech z prostého betonu, přes které je celoplošně vybetonovaná podkladní mazanina s KARI sítí tvořící podklad pro hydroizolaci.

# Průzkum stávajícího stavu nosného systému

Jedná se o novostavbu.

# konstrukční řešení

Založení bude na betonových pasech šířky 350 mm z betonu C16/20 XC0. Přes pasy bude vybetonovaná železobetonová mazanina tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 s výztuží z KARI sítě 6/150 při horním povrchu.

Svislé stěny budou vyzděny z plných cihel P20 na MC5. Ostění střílen bude z betonu C20/25 XC1 s betonářskou výztuží B500B. Ocelové sloupky ve 2.NP budou z trubek Tr70x4, ukončení sloupků je roznášecími plechy P10-150x150 na obou stranách, v horní části bude k plechům přivařena výztuž překladu.

Překlady nad otvory budou z ocelových válcovaných profilů L60x6, vždy 2 ks nad každý otvor. Překlady nad okny a dveřmi ve 2.NP budou tvořeny železobetonovým překladem z betonu C30/37 XC3, XF1, podélná výztuž bude ze 4 ø 12, třmínky budou ø 6 á 200 mm, použitá výztuž B500B (R 10505). Překlad bude spojen se stropní deskou.

Stropní deska nad 1.NP bude železobetonová tl. 120 mm z betonu C20/25 XC1, výztuž bude z KARI sítí 6/150 při spodním i horním povrchu s doplňkovou výztuží ø 10.

Stropní deska nad 2.NP bude z betonu C30/37 XC3, XF1, výztuž bude z KARI sítí 6/150 při spodním i horním povrchu.

Nosná konstrukce ochozu bude tvořena ocelovými profily IPE100 a UPE100, všechny šroubové spoje jsou hrubými šrouby M10 kvality 8.8, ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná, kotvení konstrukce bude k zabetonovaným kotevním deskám. Ke kotevním deskám budou z vnitřní strany přivařeny vždy 2 ks betonářské výztuže ø10 tvaru U, délka volných konců bude odpovídat kotevní délce.

# zatížení

Při posouzení nosné konstrukce byly použity následující zatížení:

- Zatížení vlastní tíhou jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN 1991-1-1

- Zatížení sněhem sk=0,7 kN/m2 (charakteristická hodnota dle www. Snehovamapa.cz)

- Zatížení větrem o rychlosti vb0=25 m/s

- Zatížení podlah – kategorie B qk=1,50 kN/m2

- Zatížení balkonů – kategorie B qk=3,00 kN/m2

Kombinace zatížení byly vygenerovány dle ČSN EN 1990. Výpočet byl proveden dle výrazů [6.10a] a [6.10b] pro mezní stav STR/GEO.

# zvláštní konstrukce

Na stavbě se nevyskytují zvláštní konstrukce.

# Zajištění stavební jámy

Při stavbě bude hloubka stavební jámy do 0,4 m a není nutné zajišťovat boční stěny.

# technologické podmínky postupu prací

Při stavbě budou dodržovány běžné technologické postupy.

Betonáž stropních desek bude zároveň s průvlaky pod deskou.

# provádění bouracích prací

Součástí stavby jsou jen bourací práce, při kterých není nutné zajišťovat nebo podchycovat sousední konstrukce.

# Požadavky na zakrývané konstrukce

Před provedením betonáže bude odpovědnou osobou provedena přejímka výztuže, o přejímce bude proveden zápis do stavebního deníku.

# seznam použitých podkladů

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí; ed. 2

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb; Oprava  1; Změna  Z1, Z2

ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; Oprava 1; Změna  Z1, Z2, Z3, Z4

ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem; Oprava 1, 2; Změna Z1, A1, Z2

ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ed. 2

ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ed. 2

ČSN EN 1993-1-3	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily; Oprava 1; Změna Z1

ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla; Oprava 1